## Slide 1: مشخصات سند
مشخصات مدرس
مهندس احمدرضا رهسپار
کارشناس ارشد مهندسی بهداشت محیط
مربی مرکز آموزش بهورزی شهرستان داراب
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شیراز
مشخصات بسته آموزشی
حیطه درس: بهداشت حرفه ای
تاریخ آخرین بازنگری: 7اردیبهشت 1399
نوبت تهیه: 1
نام فایل: BH-ashnaee-ba-mohandesi avamel ensani(ergonomi)-edit1

## Slide 2: آشنایی با مهندسی عوامل انسانی(ارگونومی)
بهداشت حرفه‌ای

## Slide 3
فراگیر باید بتواند پس از مطالعه درس:
ارگونومی را تعریف کند.
عوامل زیان آور ارگونومیکی را توضیح دهد.
عوارض شرایط نامناسب کار براندام ها را توضیح دهد.
وضعیت نامناسب بدن حین انجام کار را شرح دهد.
حمل بار به صورت دستی را توضیح دهد.
ویژگی ابزار کار مناسب را بیان کند.
اصول ارگونومی که در محیط کار باید رعایت گردد را بیان کند.
روش شناسایی و یافتن مشکلات و مخاطرات ارگونومی را بیان نماید.
اهداف آموزشی

## Slide 4
مقدمه
تعریف ارگونومی
اصول ارگونومی که با باید رعایت گردد
عوامل زیان آورارگونومیکی
برخی از عوارض شرایط نامناسب کار براندام ها
وضعیت نامناسب بدن حین انجام کار
حمل دستی بار
ویژگی ابزار کارمناسب
روش شناسایی و یافتن مشلاکت و مخاطرات ارگونومی
بررسی وضعیت نامناسب بدن و حرکات تکراری در حین کار
فهرست عناوین

## Slide 5
مقدمه
تاریخچه شکل گیری ارگونومی
اصطلاحات بکار رفته در علوم انسانی
از چه زمانی به صورت علمی به ارگونومی توجه شد
رشد و توسعه ارگونومی در چه زمانی و با چه نگرشی رخ داد

## Slide 6
ارگونومی:
  علم اصلاح و بهینه محیط، ابزار، تجهیزات و ماشین به منظور .....
تعریف ارائه شده توسط NIOSH:
  طراحی محیط کار و وظیفه متناسب با ظرفیت‌های کاربران
برخی از روشهایی که با اجرای یک برنامه ارگونومیکی به تامین شرایط مناسب در محیط کار کمک خواهد نمود عبارتند از :
    ظرفیت ها و توانایی های افراد با الزامات کار بطور صحیح مطابقت داشته باشد.
    تدابیر لازم جهت تطبیق کار با آنها فراهم شود.
    فرایندهای کاری بطور منطقی ساماندهی شود
تعریف ارگونومی

## Slide 7
  حفظ وضعیت طبیعی بدن هنگام کار
  کاهش فشار بیش از حد
  در محدوده دسترسی قرار دادن همه چیز
  انجام کار در ارتفاع صحیح
  کاهش حرکات اضافی و تکراری
  به حداقل رساندن خستگی و بار استاتیک
  به حداقل رساندن نقاط تحت فشار
  در نظر گرفتن فضای کافی برای کار
  انقباض و انبساط عضلات با حرکت کردن
  فراهم نمودن یک محیط کار راحت، قابل انعطاف، دارای شرایط محیطی مناسب
  افزایش مشارکت و تفاهم در محیط کار
اصول ارگونومی که با باید رعایت گردد

## Slide 8
  وضعیت نامناسب بدن
  ابزار کار نامناسب
  ایستگاه کار نامناسب
  حمل بار نامناسب
  حرکات تکراری
  اعمال نیروی زیاد
  تجهیزات و ماشین آلات نامناسب و .....
عوامل زیان آور ارگونومیکی

## Slide 9
پینه بستن :ضخیم شدن پوست
بورسیت: فشار پیاپی بر روی مفصل کارگرانی که ساعت‌ها زانو زده کار میکنند
برخی عوارض شرایط نامناسب کار بر اندامها

## Slide 10
کرامپ حرفه‌ای:حرکات ظریف و تکراری موجب درد در ناحیه گردن، کمر و دست( مانند ماشین نویسها)
ایجاد حفره کیستی پر از مایع به ویژه مایع لنفی معمولا در زانوها و گاهی تومور آبکی در گردن
برخی عوارض شرایط نامناسب کار بر اندامها

## Slide 11
1- دست يا دست ها بالاي سر قرار مي گيرند.
وضعیت نامناسب بدن حین انجام کار
2-در حين انجام كار دست يا دست ها در ارتفاع زیر زانو قرار دارند
3-كار كردن در وضعيتي كه گردن يا پشت بيش از 20 درجه خم شده باشد
4-شخص در حالت قوز كرده بيش از 2 ساعت در كل روز كار كند
5-شخص در حالت زانو زدن در بيش از 2 ساعت در روز كار كند

## Slide 12
کار در وضعیت نشسته بدون وجود تکیه گاه ناحیه کمر
کار در وضعیت نشسته بدون وجود تکیه گاه مناسب پا (اعمال بار استاتيكي روي عضلات اندام تحتاني)
کار در وضعیت نشسته با آرنج هایی که در ارتفاع زیاد قرار می گیرند ويا فاصله آرنج از بدن زياد ميباشد.
کار کردن در فضای محدود و محصور
کار کردن در حالتیکه مفصل در وضعیت نهایی قرار دارد.
وضعیت نامناسب بدن حین انجام کار

## Slide 13
حمل دستی بار عبارتند از انتقال و جابجایی بار توسط دست و دیگر بخش های بدن که همراه بالا بردن، پایین آوردن، کشیدن، هل دادن، نگه داشتن، چرخاندن و یا ترکیبی از موارد مذکور باشد.
بار سنگين: باری است که وزن آن از حد مجاز بیشتر باشد.
بطور كلي دو حالت متمايز براي بلند كردن بار به صورت دستي ممكن است اتفاق افتد.
الف) حالت اسكات (Leg Lift, Squat) (روش صحیح)
ب) حالت استوپ (Back Lift, Stoop)
اسكات
استوپ
حمل دستي بار

## Slide 14
قرار گرفتن مچ دست در وضعیت مستقیم و طبیعی
هيچگونه خم شدن يا انحرافي در مچ دست
براي شغل مورد نظر مناسب باشد
تناسب با استفاده کننده ودست او
مناسب با فضاي كار
دادن نيروي مورد نياز
قابل استفاده راحت در وضعيت كاري
ویژگی ابزار كار مناسب

## Slide 15
حضور در محیط کار و مشاهده مستقیم فعالیت های کاری
اظهارات کارگران درخصوص مشکلات جسمی
توجه به رفتارهای کارگران در محیط کار
بررسی غیبت ها، شکایات، گزارش غرامت
بررسی میزان خطاهای ثبت شده
بررسی وضعیت نامناسب بدن در حین کار
روش شناسایی و یافتن مشلاکت و مخاطرات ارگونومی

## Slide 16
  جابجایی بار توسط مرد یا زن
  بررسی وزن بار جابجا شده در هر بار به تفیک مرد و زن
  هل دادن و کشیدن بار
  نیروی مورد نیاز برای هل دادن و کشیدن (به تفکیک زن و مرد)
  وزن بار جابجا شده در هر دفعه چند کیلوگرم است؟
  مجموع وزن بار جابجا شده در شیفت چند کیلوگرم
  آیا بار در زیر زانو جابجا می شود
  چرخش تنه کارگر در حین جابجایی یا برداشتن بار
  بررسی جابجایی بار در ارتفاع بالاتر از شانه
  یک کار خاص بیش از یک ساعت توسط یک کارگر انجام می شود
  استاتیک است یا دینامیک بودن کار عضلانی
  بررسی حرکات تکراری
  طولانی مدت انجام کار در یک وضعیت
بررسی وضعیت نامناسب بدن و حرکات تکراری در حین کار

## Slide 17
وضعیت نامناسب آرنج به علت ارتفاع بالای میز کار(تصویر چپ) و عدم تنش متعاقب اصلاح ارتفاع(تصویر راست)
مقایسه دو وضعیت بدن در حین کار
در یک کار مشابه

## Slide 18
مقایسه دو وضعیت بدن در حین کار در یک کار مشابه
وضعیت نامناسب بدن، شانه، زانو و کمر به فاصله دسترسی زیاد(تصویر چپ) و عدم تنش متعاقب اصلاح فاصله دسترسی(تصویر راست)

## Slide 19
وضعیت نامناسب شانه، زانو و کمر به علت طراحی نامناسب نشسته
اصلاح طراحی وضعیت نامناسب بدن و عدم تنش شانه، زانو و کمر
مقایسه دو وضعیت بدن در حین کار یک کار مشابه

## Slide 20: آنچه بیان شد گویای این مطلب است که بسیاری از بیماریهای شغلی ناشی از بی‌توجهی به نکات مربوط به مهندسی عوامل انسانی می‌باشد بنابراین بهورزان بایستی از مهارت کافی در این علم برخوردار باشند و در بازدیدهای دوره‌ای از کارگاه‌ها، مشاهدات دقیقی به عمل آورده و با مشورت کارشناس بهداشت حرفه ای منطقه یا مرکز بهداشت پیشنهادهای سازنده و اصلاحی به کارگران و کارفرمایان ارائه دهند.
خلاصه و نتیجه گیری

## Slide 21
1- ارگونومی را تعریف کنید؟
2-چند عامل زیان آور ارگونومیکی را بیان کنید ؟
3-عوارض شرایط نامناسب کار براندام ها را توضیح دهید ؟
4-ویژگی یک ابزار کار مناسب را بیان کنید ؟
5-حمل بار به صورت دستی را توضیح دهید؟
6-اصول ارگونومی که باید در محیط کار رعایت شود را توضیح دهید ؟
پرسش و تمرین

## Slide 22
از یک کارگاه بازدید به عمل آورید و مشکلات ارگونومیکی کارگاه را مشخص نمائید و با مشاوره از مربی خود راهکارهای اصلاحی پیشنهاد دهید؟
مشکلات ارگونومیک سوال یک به چه دلایل شناسایی نموده اید به دقت بیان نمائید؟
تمرین عملی

## Slide 23
مرکز سلامت محیط و کار، راهنمای شناسایی و ارزیابی کیفی ریسک فاکتورهای محیط کار از دیدگاه ارگونومی، معاونت بهداشت،1390
مرکز سلامت محیط و کار، پژوهشکده محیط زیست، راهنماي اجراي ارگونومي در كشور- الزامات، دستورالعمل‌‌ها و رهنمودهای تخصصی، تابستان 1393
فهرست منابع

## Slide 24: لطفاً نظرات و پیشنهادات خود پیرامون این بسته آموزشی را به آدرس زیر ارسال کنید
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شیراز
اموربهورزی معاونت بهداشتی
پست الکترونیک Shiraz_behvarz@sums.ac.ir