## Slide 1
عوامل بیماری زای زنده، اصول گندزدایی
و استریلیزاسیون
فصل هشتم
آشنایی با اصول گندزدایی واستریلیزاسیون
(بخش اول)

## Slide 2
مشخصات سند
مشخصات بسته آموزشی مشخصات مدرس:
حیطه درس:عوامل بیماری زای زنده، نام ونام خانوادگی مدرس:منیژه بهرامیان
اصول گندزدایی واستریلیزاسیون مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد
تاریخ آخرین بازنگری: 1399/04/09 آموزش جامعه نگر
نوبت تهیه: 2 موقعیت سازمانی مدرس: مربی
نام فایل: مرکز آموزش بهورزی شهرستان سمیرم
ba osule َAshnaei (fasle8) (َAB) دانشگاه علوم پزشکی وخدمات
edit2 (jalase1) acuon gandzodei v estriaz بهداشتی درمان اصفهان

## Slide 3
اهداف آموزشی
انتظار می رود در پایان درس فراگیران بتوانند.
1-گندزدائی و روش های آن را طبق متن آموزشی توضیح دهند.
2-به اهمیت نظافت قبل ازانجام گند زدائی، ضدعفونی و استریلیزاسیون صحیح اشاره نمایند.
3-نکات لازم در خصوص انجام نظافت یا پاکسازی را توضیح دهند.
4-به اهمیت گند زدائی وضدعفونی قبل از انجام استریلیزاسیون اشاره نمایند.
5-مراحل انجام استریلیزاسیون ست پانسمان را توضیح دهند.
6-اصول اساسی در استفاده از وسایل استریل را طبق متن آموزشی شرح دهند.

## Slide 4
سرفصل ها
مقدمه
گندزدائی وروش های آن
استریلیزاسیون ومراحل آن
پاکسازی ونظافت
گندزدائی وضدعفونی
نحوه استریلیزاسیون ست پانسمان
اصول استفاده از وسایل استریل
خلاصه و نتیجه گیری

## Slide 5
مقدمه
يكي از دغدغه هاي مهم و قابل توجه پرسنل بهداشت ودرمان كنترل عفونت در مراکز بهداشتی ودرمانی بوده است و دراين ميان استفاده صحيح از تجهيزات و به كارگيري آن در راستاي عملكرد تعريف شده، از جايگاه مهمي برخوردار است. تجهيزات یکی ازاجزاء زنجیره کنترل عفونت است، ايمني آن از آلودگی می تواند، سهم بسزائی در کنترل عفونت در بیمارستان ها، مراکز بهداشتی ودرمانی وخانه های بهداشت داشته باشد.
براین اساس به اصول نظافت، گندزدائی و استریلیزاسیون می پردازیم.

## Slide 6
گندزدائی، اصول و روش های آن

## Slide 7
گندزدائی:
عبارت است از نابود کردن عوامل بیماری زا در محیط های بی جان است.
ضدعفونی:
به فرایند حذف بسیاری یا تمامی عوامل بیماری زا به جز اسپور باکتریها اطلاق می شود. **توجه طبق منابع علمی و نظرسنجی تعدادی از اساتید محترم هیات علمی گروه بهداشت محیط استفاده از واژه ضدعفونی برای تجهیزات و وسایل ایراد علمی ندارد.

## Slide 8
عوامل و روش های گندزدائی
1-روش فیزیکی 2-شیمیایی
1-روش فیزیکی :
عوامل گندزدای طبیعی(هوا- خورشید)
جوشاندن با آب
پرتو فرابنفش
پاستوریزاسیون
2- استفاده از مواد شیمیایی: آلدئیدها، اسیدها، الكل ها و.......

## Slide 9
اصول گند زدائی :
قبل از شروع عمليات گندزدايي به وسايل حفاظت فردي مناسب مجهز گرديد.
قبل از گندزدايي، زدودن اجرام و كثافت از روي سطوح و وسايل ضروري است.
نبايد مواد گندزدا را با هم يا با مواد شوينده مخلوط نمود.
بیش از زمان لازم وسایل را در داخل محلول گندزدا قرار ندهید.

## Slide 10
استریلیزاسیون ومراحل آن

## Slide 11
استریلیزاسیون :
حذف كامل ميكروارگانيسم‌‌‌هاي بیماری زا و غير بیماری زا حتي اسپور باكتري ها است.
مراحل استریلیزاسیون:
1-پاكسازي
2-گند زدائی و ضدعفوني
3- استريليزاسيون

## Slide 12
توجه:
1.قبل از شروع فرآیندپاکسازی، گندزدائی و ضدعفونی استفاده از وسایل حفاظت فردی ضروری است.
شکل 1:(استفاده از وسایل حفاظت فردی )
2.شستشوی دستها به نحوه صحیح قبل وبعد از هر فرآیند صورت گیرد.
شکل2(نحوه شستشوی دستها)

## Slide 13
مرحله اول: نظافت یا پاکسازی
نظافت توسط زدودن و یا استفاده از آب با ترکیبات آنزیمی یا دترجنت ها (صابون یا پودر لباسشوئی) امکان پذیر می باشد. پاکسازی قبل از روش های گندزدائی، ضدعفونی و استریلیزاسیون الزامی است.
آلودگی زدایی روشی است که باعث حذف یا کاهش
میکروارگانیسم های بیماری زا از اجسام و ایمنی در کار می شود.
شکل 1:پاکسازی

## Slide 14
اهميت نظافت قبل از گندزدائی و ضد عفوني:
باعث حذف آلودگي هاي عمده و ميكروارگانيسم ها تا 90% مي شود.
در هنگام نظافت اطمينان بيشتري از سالم بودن وسايل و تجهيزات پزشكي حاصل مي شود.
با نظافت مناسب با حداقل زمان لازم جهت ضدعفوني و استريليزاسيون بيشترين كارآيي به دست مي آيد.
در صورت عدم نظافت مناسب و وارد شدن تعداد زيادي ميكروارگانيسم ها به محلول و درصورت وارد شدن به جريان خون باعث تب می شوند.
توجه:
دمای مناسب هنگام نظافت 45 درجه می باشد. وسايل آلوده به خون و ترشحات را قبل از شستشو و نظافت درون محلول هاي ضدعفوني كننده غوطه ور نكنيد.

## Slide 15
در آلودگي زدايي ابزار و وسايل نكات زير را بايد رعايت كرد:
ابزار و وسايل بايد بلافاصله پس از مصرف به وسيله آب خالص يا پاك كننده هايي مانند صابون تميز شود.
ابزار هرگز نبايستي در محلول فيزيولوژي نمكي نگهداري شوند، زيرا تماس طولاني با اين مواد باعث خوردگي آن ها مي شود.
به دليل ضرورت نظافت كامل ابزار مفصل دار مانند قيچي و پنس بايد قبل از نظافت كامل باز شوند.
بعد از نظافت ابزار و وسايل بايد آن ها را به وسيله پارچه لطيف خشك كرد.

## Slide 16
مر حله دوم: گند زدائی و ضدعفونی :
گندزدائی و ضدعفونی اقلامی که قرار است تحت فرآیند استریلیزاسیون قرار بگیرند، باید بلافاصله پس از انجام پاکسازی آن ها از آلودگی صورت پذیرد. جهت اطمینان از گندزدائی و ضدعفونی و باید تا حد امکان کلیه قسمت های متصل به هم جدا شوند.
شکل 2(گندزدائی و ضدعفونی )

## Slide 17
مرحله سوم: استریلیزاسیون:
به دوروش انجام می شود:
1-شیمیایی 2- فیزیکی
قبل از انجام این مرحله، از صحت مراحل قبل مطمئن شوید.

## Slide 18
مراحل استریلیزاسیون ست پانسمان
1.پاکسازی و ضدعفونی کردن :
ابتدا به وسیله آب سرد کلیه وسایلی را که به خون آلوده شده اند، شسته و سپس با ماده دترجنت (صابون(کلیه آلودگی ها را از روي وسایل پاك کرده، وسایل را در محلول دکونکس 53 پلاس 1 درصد یا محلول جانشین معرفی شده به مدت 15 دقیقه غوطه ور کرده و بعد از انجام مرحله آبکشی و خشک کردن جهت استریل آماده می شوند.
شکل (2-1) شکل(1-1)
غوطه ور سازی پاکسازی

## Slide 19
2.بسته بندی:
جهت بسته بندی اقلام قبل از استریلیزاسیون در اتوکلاو باید از اجناسی استفاده کرد که نسبت به عامل استریل کننده نفوذپذیر و نسبت به ورود میکروارگانیسم ها و آلودگی ها نفوذناپذیر باشد. مواد استفاده شده در بسته بندی باید نسبت به گرما، پارگی یا سوراخ شدن و یا سایر آسیب های فیزیکی مقاوم بوده و در عین حال مقرون به صرفه و در دسترس باشند.
شکل(2-1)
بسته بندی

## Slide 20
مراحل بسته بندی:
1. دو لایه شان در روی میز مناسب پهن نمایید. وسایل پانسمان مانندقیچی، پنس
و....در مرکز آن قراردهید
2. گوشه مربوط به طرف خودتان را محكم روي وسيله اي كه در وسط آن قرار دارد بكشيد و دوباره انتهاي گوشه مذكور را مطابق شكل به طرف خود برگردانيد.
3. گوشه طرف چپ جلد را محكم به طرف وسط پك بكشيد و دوباره انتهاي گوشه را برگردانيد.

## Slide 21
4.گوشه طرف راست را مانند گوشه چپ محكم بكشيد و بر روي گوشه چپ قرار دهيد و سپس انتهاي گوشه آن را برگردانيد.
5.گوشه مقابل خود را پس از تا كردن دو طرف آن مطابق شكل، محكم روي پك بكشيد و انتهاي گوشه را پس از برگرداندن آن را در زير دو گوشه چپ و راست كه روي هم قرار دارند بگذاريد.

## Slide 22
6.مراحل 2تا 5 را برای لایه زیرین ست نیز اجرا کنید.

## Slide 23
هنگام پيچيدن و قراردادن وسايل، باید نكات زير رعايت گردد:
شان و پارچه هاي مورد مصرف قبل از استريل شدن براي حذف آلودگي و افزايش طول عمر پارچه، بايد شسته و خشک شوند.
از به كار بردن بيش از دو لايه براي بسته بندي اجتناب شود.
اندازه پک‌ها از 6 کيلوگرم بيشتر نشود.
از پيچيدن بسيار محكم و يا كاملاً شل وسايل اجتناب كنيد.

## Slide 24
از ازدحام زياد پک ها خودداري شود.
در دستگاه اتوکلاو همه وسايل متصل به هم بايد از هم جدا شده و در يک وضعيت آزاد قرار گيرند.
دقت شود كه جنس پارچه از برزنت نباشد.
اطراف پارچه هایِ بستنِ وسایل، باید دوخته شده و سالم باشد.
تذکر: پك ها توسط افراد غیر مسئول به هيچ وجه نبایستي بسته شود.

## Slide 25
3.برچسب زدن و آماده سازی:
جهت تعیین مشخصات بسته های استریل شده از نوارچسب های مخصوصی استفاده می شود که نسبت به بخار آب حساس بوده و تغییر رنگ می دهند و بیانگر آن می باشد که بسته مورد نظر توسط بخار آب استریل شده است. برچسب های ردیابی بر روی قسمت خارجی بسته چسبانده می شوند و مشخصات وسیله مورد نظر، تاریخ استریل، ساعت و نام فرد پک کننده
بر روی آن ها درج می شود. شکل(3-1)
4.قراردادن پک های آماده در دستگاه اتو کلاوجهت استریلیزاسیون
شکل(4-1)

## Slide 26
فرآیند استریلیزاسیون:
جدول ارائه شده توسط سازمان بهداشت جهانی WHO در اتوکلاوها معمولاً به صورت از پیش تعریف شده بر طبق استاندارد EN13060 به شرح ذیل برنامه ریزی می شود.
جدول نحوه تنظیم مدت زمان سیکل استریل اتوکلاو برحسب دما وفشار
دما (سانتیگراد) | فشار (Bar) | زمان سیکل استریل (دقیقه)**
121 | 1/05 | 15
126 | 4/1 | 10
134 | 2/05 | 3

## Slide 27
**نکته بسیار مهم:
انتخاب شرایط، بستگی به توصیه سازنده (با توجه به کتابچه های راهنمای دستگاه) نوع وسایل و نوع استریل دارد. البته در جدول فوق، زمان فقط شامل مرحله سیکل استریل و آن هم از زمان رسیدن به دما و فشار مطلوب در مرکز بسته بندی بوده و زمان کل بستگی به حجم مخزن، مقدار و نوع بار و شرایط دستگاه دارد.
قرار دادن وسایل در اتوکلاو

## Slide 28
5.اتمام فرآیند استریلیزاسیون:
در انتهاي فرايند توجه و دقت كافي براي انجام عمل ضدعفوني، گندزدايي و سترون سازي ضروريست و در صورت شك در مراحل اجراء بايد مجدداً اقدامات لازم تكرار گردد.
ابزار و اقلام را تا خشک شدن کامل آن ها باید در اتوکلاو باقی گذاشت که ممکن است تا 30 دقیقه به طول انجامد.
بسته ها یا ابزار استریل شده و خشک شده را توسط وسیله استریل از درون دستگاه خارج کرده و روی سطحی که با کاغذ یا شان استریل شده پوشانده شده است، قرار داد تا اینکه دمای آن ها کاهش یافته و به دمای محیط برسد.

## Slide 29
اصول اساسي در استفاده از ست هاي استريل:
در هنگام باز کردن بسته استریل، تاریخ مصرف، تاریخ بسته و تغییر رنگ نوار شاهد را کنترل کرده و برچسب را از روی بسته جدا کنید.
فقط يك شيء استريل مي تواند وسيله استریل ديگري را لمس نمايد.
اجسام استريل را بالاتر از سطح كمر نگهداريد .
از صحبت كردن، سرفه روي ست يا شئي استريل خودداري كنيد.
هرگز در اطراف ست استريل حركت نكرده و راه نرويد يا پشت خود را به آن ننماييد.
بسته های استریل شده حداکثر تا 14روز استریل می باشند.

## Slide 30
خلاصه ونتیجه گیری
در این محبث شما اصول گندزدائی، فرآیند استریلیزاسیون و مراحل آن ونحوه استریلیزاسیون ست پانسمان را فراگرفتید. انشاا... درجلسه آینده به نحوه کار با دستگاههای اتوکلاو وفور آشنا می شویم .

## Slide 31
پرسش وتمرین
1-به نظر شما چرا باید قبل از انجام فرآیند گندزدائی و ضدعفونی وسایل را پاکسازی کرد؟
2-قرار است شما فرآیند استریلیزاسیون وسایل را در خانه بهداشت انجام دهید، قبل از شروع کار به چه نکاتی توجه می نمایید؟
3-فرآیند استریلیزاسیون را طبقه بندی نمائید؟
4- برای استریل کردن وسایل شما زمان را 10 دقیقه در نظر می گیرد،چه میزان درجه حرارت وفشار، برای این مدت زمانی انتخاب می کنید؟
5-برای استفاده از ست استریل چه اصولی را رعایت می کنید؟
6-مراحل فرآیند استریلیزاسیون را شرح دهید؟

## Slide 32: منابع
1- گروه توسعه شبکه(واحدهای بهورزی وتجهیزات).فرآیند ضدعفونی وآشنایی با دستگاه فور واتوکلاو.معاونت بهداشتی. دانشگاه علوم پزشکی وخدمات بهداشتی درمانی اصفهان
2- شبکه بهداشت ودرمان شهرستان البرز.اصول استریلیزاسیون در مراکز بهداشتی ودرمانی .دانشگاه علوم پزشکی وخدمات درمانی استان قزوین-مدیریت پرستاری(واحد کنترل عفونت).
3- دستورالعملهای‌پیشگیری‌و‌کنترل‌عفونت2.معاون درمان.دانشگاه علوم پزشکی وخدمات بهداشتی درمانی شهید بهشتی
4- اداره کل تجهیزات پزشکی.دستورالعمل اتوکلاو رومیزی .مرکز مدیریت وهماهنگی امور بازرگانی.وزارت بهداشت درمان وآموزش پزشکی.1386

## Slide 33: لطفاً نظرات و پیشنهادات خود پیرامون این بسته آموزشی را به آدرس زیر ارسال کنید
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان
مرکز آموزش بهورزی سمیرم
Email : beh.semirom@phc.mui.ac.ir
باتشکر از بذل توجه شما